## Slide 1: 不同clock domain之資料擷取
Source data 由slow clock推動的DFF產生，倘若data會在合適的時間stable，可利用”data_hold”信號keep其值。請注意:此data_hold信號是操作在slow clock domain。
待確認Source data已穩定可擷取，此時由fast clock trigger的destination DFF可擷取其data，此動作可由一個”capture_enable”信號做控制。此信號一般為一個pulse信號，且是操作在fast clock domain。

## Slide 2
應用於Assignment 3&4之設計概念
設計data hold之來源參考
設計capture_enable之來源參考